VLR 20.	Mælitæki og aðstaða skoðunarstofu

Tilgangur

Tilgangur verklagsreglunnar er að tryggja að mælitæki og aðstaða skoðunarstofa fullnægi ætíð kröfum Neytendastofu sem gerðar eru í hverju tilviki.

Ábyrgð

Tæknilegur stjórnandi skoðunarstofu ber ábyrgð á að mælitæki og aðstaða skoðunarstofu uppfylli ákvæði verklagsreglunnar.

Mælitæki og aðstaða skoðunarstofu

Staðlar, reglugerðir og fyrirmæli

Skoðunarstofu ber að eiga eftirfarandi staðla, reglugerðir og fyrirmæli:

Reglugerð um raforkuvirki,

Orðsendingar (RER) Neytendastofu,

Verklagsreglur  Neytendastofu,

Reglur Neytendastofu um skoðun raforkuvirkja,

Tæknilega tengiskilmála rafveitna.

Mælitæki fyrir lágspennu

Skoðunarstofu með starfsleyfi til eftirlits með raforkuvirkjum með málspennu til og með 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu ber að eiga eftirfarandi tæki til þess að sinna nauðsynlegum mælingum:

Einangrunarmæli,

hringrásarviðnámsmæli,

A-V mæli,

viðnámsmæli,

ampertöng,

hitastigsmæli,

lekastraumsrofprófunartæki,

fasafylgdarsjá (snúningsáttarmæli),

spennuprófara, (tvípóla), með öryggishandföngum.

öryggishjálma með andlitshlíf (þá þarf að endurnýja í samræmi við

leiðbeiningar framleiðanda).

Mælitæki fyrir háspennu

Skoðunarstofu með starfsleyfi til eftirlits með raforkuvirkjum með málspennu hærri en 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu, ber að eiga eftirfarandi tæki, auk ofangreindra tækja fyrir lágspennu, til þess að sinna nauðsynlegum mælingum:

jarðskautsmæli,

fjarlægðarmæli,

mæliskó fyrir skref- og snertispennumælingar, ásamt mæliviðnámi (1000 (),

sjónauka,

háspennuhanska fyrir a.m.k. 10 kV, með ytri hlífðarhönskum (þá þarf að endurnýja í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda),

hlífðargleraugu eða sambærilegar hlífar til nota við jarðtengingu,

Kröfur til mælitækja

Kröfur sem Neytendastofa gerir til mælitækja skoðunarstofa.

Kvörðun mælitækja

Kvörðun mælitækja skal vera í samræmi við ákvæði gr. 9 í ÍST EN 45004 og gr. 4.11 í ÍST EN ISO 9001.

Einangrunarmælir

Einangrunarmælir („megger”) skal uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 61557:1997.

Málspenna UN skal vera 500 V.

Mælisvið skal vera 0-( M(.

Útgangsspennan Ua skal vera jafnspenna.

Tómgangsspennan U0 má ekki vera hærri en 1,5(UN (málspenna).

Málstraumurinn IN verður að vera minnst 1 mA við málspennu.

Skammhlaupsstraumurinn Ik má ekki vera hærri en 12 mA jafnstraumur.

Hringrásarviðnámsmælir

Hringrásarviðnámsmælir skal uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 61557:1997.
Skoðunarstofu ber að eiga mæli sem getur bæði mælt á 400 V kerfum (230 V til jarðar) og 230 V kerfum (230/(3 V til jarðar).

A-V mælir

Hliðrænir (analog) spennu- og straummælar skulu uppfylla kröfur staðlanna ÍST EN 60051-1:1984, ÍST EN 60051-2:1989 og ÍST EN 60447:1993. Stafrænir mælar (digital) skulu uppfylla ÍST EN 60447:1993.

Nákvæmnisflokkur skal vera 1,5.

Mælisvið skal a.m.k. vera 15 mA - 10 A og 230 og  400 V.

Viðnámsmælir

Hliðrænir viðnámsmælar skulu uppfylla kröfur staðlanna ÍST EN 60051-1:1984, ÍST EN 60051-6:1989 og ÍST EN 61557:1997. Stafrænir mælar skulu uppfylla ÍST EN 61557:1997.

Nákvæmnisflokkur skal vera 3.

Mælisvið skal a.m.k. vera 0 - 200 ( með mæligildi við 0,1 (.

Útgangsspennan skal liggja á milli 4 V og 24 V (ac eða dc).

Skammhlaupsstraumur skal a.m.k. vera 5 A (ac) eða 0,2 A (dc), mælt með straummæli sem fellir spennuna um ekki meira en 60 mA.

Ampertöng

Ampertöng skal uppfylla kröfur staðlanna ÍST EN 60051-1:1984, ÍST EN 60051-6:1989 og ÍST EN 61557:1997. Stafrænir mælar skulu uppfylla ÍST EN 61557:1997.

Nákvæmnisflokkur skal vera 3.

Mælisvið skal a.m.k. vera 0 - 300 A.

Hitastigsmælir

Nákvæmnisflokkur skal vera 3.

Mælisvið skal a.m.k. vera 20 - 150 °C.

Lekastraumsrofaprófunartæki

Prófunartæki fyrir lekastraumsrofa skal uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 61557:1997.

Mælisvið skal vera 230 - 400 V.

Unnt skal vera að mæla spennuhækkun í bilunartilviki, útleysitíma eða útleysistraum 30 mA, 0,3 A, 0,5 A og 1 A.

Fasfylgdarsjá

Fasfylgdarsjá skal uppfylla kröfur staðlanna ÍST EN 61557:1997, ÍST EN 60051-1:1984 og ÍST EN 60051-5:1989.

Mælisnúrur skulu vera snertifríar.

Tilvísanir

ÍST EN 60051-1:1984

ÍST EN 60051-2:1989

ÍST EN 60051-5:1989

ÍST EN ISO 9001, gr. 4.11

ÍST EN 45004, gr. 9

ÍST EN 61557:1997

ÍST EN 60447:1993